Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

Институт промышленных технологий и инжиниринга

Кафедра переработки нефти и газа

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЕКТА

Методические указания к графической части курсовых и дипломных

проектов студентов направлений 18.03.01 и 18.04.01

«Химическая технология» всех форм обучения

Тюмень

ТюмГНГУ

2012

Утверждено на заседании кафедры переработки нефти и газа,

протокол № 15 от 7 марта 2012г.

Составитель: Савченков А.Л., к.т.н., доцент

| © | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2012 |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Общие требования	4

2. Элементы трубопроводов	6

3. Арматура трубопроводная	7

4. Насосы и двигатели	8

5. Аппараты выпарные	10

6. Аппараты теплообменные	12

7. Аппараты колонные	16

8. Отстойники и фильтры	20

9. Аппараты сушильные	21

10. Условные обозначения машин и аппаратов	22

11. Размеры элементов обозначений	28

Список рекомендуемой литературы	29

Приложение 1. Образец оформления основной надписи

и спецификации	30

Приложение 2. Образец оформления технологической схемы	31

ВВЕДЕНИЕ

Составной частью курсовых и дипломных проектов является выполнение принципиальной технологической схемы установки. В процессе самостоятельной работы студенты сталкиваются с тем, что в разных учебниках технологические схемы установок и изображения отдельных аппаратов зачастую не только отличаются друг от друга, но и не соответствует современным стандартам.

Настоящие методические указания содержат необходимые требования для самостоятельного выполнения принципиальной технологической схемы проекта.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технологическая схема установки выполняется с использованием графических редакторов для формата А1 (594(841 мм). Лист должен иметь рамку и основную надпись. Рамка на листе А1 проводится сплошными линиями и отстоит от левой кромки листа на 20 мм, а от остальных кромок на 5 мм. Пример оформления основной надписи приведён в приложении 1.

Технологическая схема установки отражает окончательное техническое решение проекта, выбор оборудования на основании проведённых расчётов. При выполнении схемы установки необходимо использовать стандартные условные изображения оборудования. В настоящих методических указаниях приведены наиболее общеупотребительные обозначения аппаратов, машин и элементов схем. В случае отсутствия стандарта на аппарат, его необходимо изображать схематически в виде конструктивного очертания. Все аппараты изображаются на схеме без строгого соблюдения масштаба, но и без резкого нарушения габаритных размеров.

В схеме представляется вся совокупность аппаратов и машин и их соединений, с помощью которых осуществляется данный технологический процесс с указанием места подачи сырья, вспомогательных материалов, вывода продукции, побочных продуктов, отходов.

Действительное пространственное расположение составных частей либо не учитывается совсем, либо учитывается приближённо. На схеме должно быть наименьшее количество изломов и пересечений линий. Аппараты изображаются с учётом последовательности технологического процесса. Основные аппараты выполняются в виде эскиза сплошными основными линиями. Аппараты без принципиальных особенностей изображаются по наружным контурам.

Если в схеме установки предусмотрено несколько идентичных аппаратов, работающих параллельно, допускается изображать один. Действительное число аппаратов указывается в спецификации.

Технологическая схема должна показывать обвязку аппарата и связь с остальными аппаратами. Направления потоков показываются стрелками, учитывая при этом агрегатное состояние потока. Пересекать изображения аппаратов линиями трубопроводов не допускается. На каждом трубопроводе у места его отвода от магистрального или места его подключения к аппарату или машине необходимо проставлять стрелки, указывающие направления движения потока и условное обозначение стрелкой вида среды (газ или жидкость). Необходимо предусмотреть компактное расположение аппаратов на схеме и во избежание чрезмерно сложной обвязки можно не показывать резервные насосы, обводные линии, вспомогательные клапаны, задвижки и т.д.

Каждому аппарату присваивается обозначение, состоящее из букв и цифр. Следует использовать общепринятые буквенные обозначения аппаратов: К – колонна, А – абсорбер, Т – теплообменник, АВО – аппарат воздушного охлаждения, П – печь, Н – насос, С – сепаратор, Е – ёмкость, О – отстойник, Р –реактор, Ф – фильтр и т.д. Цифра после буквы показывает порядковый номер этого аппарата, начиная с первого, по ходу описания технологической схемы (например, К-1, Т-1, Н-1). Если начальные буквы оборудования совпадают (колонна и компрессор), можно использовать для обозначения две буквы, например, для компрессора - КП.

Перечень всего изображённого оборудования на схеме включают в спецификацию, которую располагают над основной надписью. Пример оформления спецификации приведён в приложении 1.

Оборудование и элементы схемы должны быть выполнены в соответствии со следующими стандартами:

ГОСТ 2.793-79. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие обозначения.

ГОСТ 2.782-96. Машины гидравлические и пневматические.

ГОСТ 2.784-96. Элементы трубопроводов.

ГОСТ 2.785-70. Арматура трубопроводная.

ГОСТ 2.788-74. Аппараты выпарные.

ГОСТ 2.789-74. Аппараты теплообменные.

ГОСТ 2.790-74. Аппараты колонные.

ГОСТ 2.781-74. Отстойники и фильтры.

ГОСТ 2.792-74. Аппараты сушильные.

ГОСТ 2.795-80. Центрифуги.

В приложении 2 приведён пример оформления технологической схемы проекта.

2. Элементы трубопроводов

|  | трубопроводы напора, слива, всасывания |
| --- | --- |
|  | линии управления |
|  | линии дренажа, выпуска газа, отвода конденсата |
|  | соединение трубопроводов |
|  | пересечение трубопроводов без присоединения |
|  | подвод жидкости |
|  | подвод воздуха или газа |
|  | трубопровод в трубе |
|  | изолированные участки трубопроводов |

3. АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

|  | вентиль запорный проходной |  | вентиль предохранительный проходной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вентиль запорный угловой |  | вентиль предохранительный угловой |
|  | вентиль трехходовый |  | клапан дроссельный |
|  | вентиль регулирующий проходной |  | клапан редукционный (вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давления) |
|  | вентиль регулирующий угловой |  | задвижка |
|  | клапан обратный проходной |  | кран проходной |
|  | клапан обратный угловой |  | кран угловой |

4. НАСОСЫ И ДВИГАТЕЛИ

|  | насос постоянной производительности с одним направлением потока |  | насос-дозатор |
| --- | --- | --- | --- |
|  | насос постоянной производительности с двумя направлениями потока |  | насос ручной |
|  | насос с регулируемой производительностью с одним направлени-ем потока |  | насос шестеренчатый |
|  | насос с регулируемой производительностью с двумя направления-ми потока |  | насос винтовой |
|  | компрессор |  | насос ротационный лопастной (пластинчатый) |
|  | насос радиально-поршневой |  | вентилятор центробежный |
|  | насос лопастной центробежный |  | вентилятор осевой |
|  | насос струйный (эжектор, инжектор, элеватор водоструй-ный и пароструй-ный) |  | насос кривошипно-поршневой |
|  | насос водоструйный |  | камера мембранная одностороннего действия |
|  | насос пароструйный |  | камера мембранная двухстороннего действия |

5. АППАРАТЫ ВЫПАРНЫЕ

|  | аппарат выпарной общее обозначение |  | аппарат выпарной пленочный с восходящей пленкой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аппарат выпарной с естественной циркуляцией и с соосной тепловой камерой |  | аппарат выпарной пленочный роторный |
|  | аппарат выпарной пленочный со свободно падающей пленкой |  | аппарат выпарной с погружённым горением |
|  | аппарат выпарной с естественной циркуляцией и с выносной тепловой камерой |
|  | аппарат выпарной с принудительной циркуляцией и с соосной камерой |
|  | аппарат выпарной с принудительной циркуляцией и с выносной тепловой камерой |

6. АППАРАТЫ ТЕПЛООБМЕННЫЕ

|  | элементы трубчатые с неподвижными трубными решетками |  | элементы трубчатые витые |
| --- | --- | --- | --- |
|  | элементы трубчатые с плавающей головкой |  | элементы трубчатые спиральные |
|  |  |  | распределители жидкости нагревающие или охлаждающие |
|  | элементы трубчатые с U-образными трубами |  | распределители газа нагревающие или охлаждающие |
|  |  |  | рубашки греющие или охлаждающие |
|  | элементы трубчатые с трубками фильда |  |  |
|  |  |  | регенераторы тепла |
|  | теплообменник кожухотрубчатый с паровым пространством, с плавающей головкой при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |
|  | теплообменник кожухотрубчатый с паровым пространством, с U-образными трубами при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |
|  | теплообменник оросительный |  | теплообменник регенеративный |
|  | теплообменник погружной плоский |  | конденсатор смешения |
|  | теплообменник погружной спиральный |  |  |
|  | теплообменник с прямой теплопередачей |  | теплообменник листовой спиральный |
|  | теплообменник кожухотрубчатый при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |  | теплообменник кожухотрубчатый с U-образными трубами |
|  | теплообменник кожухотрубчатый при давлении в трубах выше атмосферного, а в межтрубном пространстве ниже атмосферного |  | теплообменник кожухотрубчатый витой при давлении в трубах и межтрубном пространстве равном атмосферному |
|  | теплообменник кожухотрубчатый с температурным компенсатором |  | теплообменник с наружным обогревом |
|  | теплообменник кожухотрубчатый с плавающей головкой |  | теплообменник с электрообогревом |
|  | теплообменник пластинчатый разборный |  | теплообменник пластинчатый ребристый |
|  | теплообменник пластинчатый полуразборный |  | калорифер |
|  | теплообменник пластинчатый блочный сварной |  | градирня |
|  | теплообменник пластинчатый цельносварной |  | аппарат воздушного охлаждения |

7. АППАРАТЫ КОЛОННЫЕ

|  | общее обозначение тарелок |  | S-образные тарелки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | колпачковые тарелки |  | ситчатые тарелки |
|  | струйные тарелки |  | ситчатые тарелки с отбойными элементами |
|  | клапанные тарелки |  | ситчато-клапанные тарелки |
|  | клапанные прямоточные тарелки |  | жалюзийно-клапанные тарелки |

|  | решётчато-провальные тарелки |  | колонна пульсационная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вихревые тарелки |  | колонна барботажная |
|  | ротор колонны |  | тарельчатая колонна |
|  | насадка регулярная |  | колонна роторная |
|  | насадка насыпная |  |  |

|  | корпус колонны под атмосферным давлением |  | колонна под атмосферным давлением с колпачковыми тарелками |
| --- | --- | --- | --- |
|  | корпус колонны с внутренним давлением выше атмосферного |  | колонна с клапанными тарелками под давлением ниже атмосферного |
|  | корпус колонны с внутренним давлением ниже атмосферного |  | колонна с ситчатыми тарелками под давлением выше атмосферного |
|  | колонна со струйными тарелками |  | колонна под атмосферным давлением с тарелками из S-образных элементов |

|  | колонна с ситчатыми тарелками с отбойными элементами под давлением выше атмосферного |  | насадочная колонна с насыпной насадкой под давлением выше атмосферного |
| --- | --- | --- | --- |
|  | колонна с ситчато-клапанными тарелками под давлением ниже атмосферного |  | насадочная колонна с регулярной насадкой под давлением выше атмосферного |
|  | колонна с жалюзийно-клапанными тарелками |  | колонна с вихревыми тарелками |
|  | колонна с решетчато- провальными тарелками |  | колонна с клапанными прямоточными тарелками |

8. ОТСТОЙНИКИ И ФИЛЬТРЫ

|  | отстойник бассейновый |  | фильтр ленточный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фильтр листовой вертикальный с внутренним давлением выше атмосферного |  | друк-фильтр |
|  | отстойник много-камерный |  | нутч-фильтр |
|  | фильтр песочный гидро-статический |  | отстойник одно-камерный |
|  | гидроциклон |  | фильтр барабанный |

9. АППАРАТЫ СУШИЛЬНЫЕ

|  | сушилка с центробежным распылением |  | роторная сушилка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сушилка с форсуночным распылением |  | роторная сушилка с наружным обогревом |
|  | сушилка с кипящим слоем |  | сушилка полочно-дисковая |
|  | циклонная сушилка |  | сушилка шахтная |
|  | сублимационная сушилка |  | сушилка камерная |

10. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАШИН И АППАРАТОВ

| для жидкости: |  | для газа (воздуха): |
| --- | --- | --- |
|  | теплообменник с естественным охлаждением |  |
|  | теплообменник с принудительным охлаждением жидкостью |  |
|  | теплообменник с принудительным охлаждением газом |  |
|  | теплообменник с принудительным охлаждением вентилятором |  |
|  | теплообменник с принудительным охлаждением впрыском |  |

| для жидкости: |  | для газа (воздуха): |
| --- | --- | --- |
|  | подогреватель с естественным обогревом |  |
|  | подогреватель с принудительным обогревом жидкостью |  |
|  | подогреватель с принудительным обогревом газом |  |
|  | электроподогреватель |  |
|  | подогреватель с принудительным обогревом впрыском |  |

|  | теплообменник в переменном режиме подвода и отвода тепла |  | выпарной аппарат с естественным обогревом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | конденсатор с естественным охлаждением |  | выпарной аппарат с принудительным обогревом жидкостью |
|  | конденсатор с принудительным охлаждением газом |  | выпарной аппарат с принудительным обогревом газом |
|  | конденсатор с принудительным охлаждением жидкостью |  | выпарной аппарат с электрообогревом |
|  | конденсатор с принудительным охлаждением вентилятором (АВО) |  | выпарной аппарат с обогревом впрыском |
|  | увлажнитель газа (воздуха) |  | испаритель с естественным обогревом |

|  | испаритель с принудительным обогревом жидкостью |  | фильтр для отделения газовых фракций с ручной очисткой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | испаритель с принудительным обогревом газом |  | фильтр для отделения газовых фракций с автоматической очисткой |
|  | испаритель с электрообогревом |  | фильтр для отделения жидкости химическим способом с ручным спуском |
|  | испаритель с обогревом впрыском |  | фильтр для отделения жидкости химическим способом с автоматическим спуском |
|  | фильтр для отделения жидкости с ручным спуском |  | фильтр для отделения твердых фракций с ручной очисткой |
|  | фильтр для отделения жидкости с автоматическим спуском |  | фильтр для отделения твердых фракций с автоматической очисткой |

|  | фильтр полнопоточный |  | аппарат сушильный диэлектрический |
| --- | --- | --- | --- |
|  | влагоотделитель с ручным спуском |  | кристаллизатор с охлаждением жидкостью |
|  | влагоотделитель с автоматичес-ким спуском |  | кристаллизатор с охлаждением газом |
|  | воздухо-сушитель |  | кристаллизатор вакуумный |
|  | аппарат сушильный для газа |  | кристаллизатор давления |
|  | аппарат сушильный вакуумный |  | аппарат для измельчения твердых материалов |

|  | смеситель газовый |  | аппарат с мешалкой (лопастной, пропеллерной, турбинной, и т.п.) для жидких сред под атмосферным давлением |
| --- | --- | --- | --- |
|  | смеситель жидкостный |  | аппарат с мешалкой с внутренним давлением выше атмосферного |
|  | смеситель жидкости и газа |  | аппарат с мешалкой с внутренним давлением ниже атмосферного |
|  | центрифуга фильтрующая |  | аппарат для жидких сред с мешалкой имеющий подогрев жидкостью |
|  | аппарат с мешалкой для пастообразных материалов |  | аппарат для жидких сред с мешалкой имеющий подогрев газом |
|  | центрифуга-отстойник |  | аппарат для жидких сред с мешалкой имеющий электрообогрев |

11. РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОЗНАЧЕНИЙ

|  | трубопроводы напора, всасывания, слива |
| --- | --- |
|  | линии управления |
|  | линии отвода конденсата, выпуска воздуха, отвода утечек (дренажная) |
|  | соединение линий потока |
|  | контур насоса, двигателя, компрессора |
|  | контур гидро- и пневмоцилиндра |

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Основные процессы и аппараты химической технологии : пособие по проектированию / Г. С. Борисов [и др.]; под ред. Ю. И. Дытнерского. - 4-е изд., стер., перепечатка с изд. 1991 г. - М. : АльянС, 2008. - 494 с.

- Ахметов, С.А. Технология переработки нефти, газа и твёрдых горючих ископаемых : учебное пособие / С.А. Ахметов, М.Х. Ишмияров, А.А. Кауфман. – СПб : Недра, 2009.– 832 с.

- Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти / под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. – М.: Химия, КолосС, 2007. – 400 с.

- Ахметов, С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа : учебное пособие для вузов / С.А. Ахметов. – Уфа : Гилем, 2002.– 672 с.

- Мановян, А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: учебное пособие для вузов / А.К. Мановян. – М.: Химия, 2001. – 568 с.

- Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа / под ред. Б.И. Бондаренко. – М.: Изд-во РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 128 с.

- Чуракаев, А.М. Газоперерабатывающие заводы и установки / А.М. Чуракаев . - М. : Недра, 1994. - 336 с.

- Берлин, М.А. Переработка нефтяных и природных газов: монография / М.А. Берлин, В.Г. Гореченков, Н.П. Волков. - М. : Химия, 1981. - 471 с.

- Бекиров, Т.М. Первичная переработка природных газов / Т.М. Бекиров. - М. : Химия, 1987. - 256 с.

- Бекиров, Т.М. Промысловая и заводская обработка природных и нефтяных газов / Т.М. Бекиров. - М. : Недра, 1980. - 293 с.

- Лебедев, Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза : учебник / Н. Н. Лебедев. - М. : Химия, 1988. - 592 с.

- Адельсон, С.В. Технология нефтехимического синтеза : учебник / С.В. Адельсон, Т.П. Вишнякова, Я.М. Паушкин. - М. : Химия, 1985. - 608 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец оформления основной надписи и спецификации

В графе «Примечание» указывается тип аппарата, подобранного по стандарту. Например, насос ЦНСн ВАО2-450S4.

| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Образец оформления технологической схемы |  |
| --- | --- |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЕКТА

Методические указания к графической части курсовых и дипломных

проектов студентов направлений 18.03.01 и 18.04.01

«Химическая технология» всех форм обучения

Составитель: Савченков Андрей Леонидович, доцент, к.т.н.

Подписано в печать                      Формат 69х90 1/16. Усл. печ. л. 2,0.

Тираж 35 экз. Заказ №

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет2

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.