МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГОБУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ»

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики»

Т.В. Рожкова

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(ЕСКД)

Планировка цеха сельскохозяйственного назначения с элементами противопожарной безопасности

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы

направления подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность», профиль 6 «Пожарная безопасность»

для студентов очной и заочной форм обучения

Тюмень – 2016

УДК 621.01

Автор: канд. техн. наук, доцент Т.В. Рожкова

Рецензенты: канд. техн. наук Л.И. Никитина, доцент ТюмНГУ;

канд. техн. наук О.А. Мелякова, доцент ГАУ Северного Зауралья.

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Планировка цеха сельскохозяйственного назначения с элементами противопожарной безопасности. / Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы и контрольные задания для студентов очной и заочной формы обучения направления подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность», профиль 6 «Пожарная безопасность». – Тюмень: Изд-во «ГАУ Северного Зауралья», 2016 - 20 с.

В учебно-методическом пособии рассмотрены разработки планов цехов по изготовлению комбинированных кормов, размещение технологического оборудования с указанием эвакуационных выходов и с размещением знаков пожарной безопасности.

Пособие предназначено для студентов инженерных направлений высшего профессионального образования. Может быть использовано при оформлении строительных чертежей и других графических конструкторских документов.

Рекомендовано к изданию методической комиссией Механико-технологического института Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Заказ                                                                              Тираж 100

Подписано к печати

Отпечатано печатным цехом ГАУ Северного Зауралья.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие разработано с учетом рабочих учебных планов направления подготовки 280700 «Техносферная безопасность», профиль 6 «Пожарная безопасность».

Порядок изложения учебного материала соответствует рабочей программе по дисциплине «Единая система конструкторской документации (ЕСКД)», утверждённой методическим советом Механико-технологического института ГАУ Северного Зауралья.

Учебно-методическое пособие предназначено для практического использования при разработке плана этажа и плана эвакуации.

Учебно-методическое пособие включает в себя 5 разделов. В сборник включено также введение, приложения и контрольные задания. В конце пособия приведен список используемых источников.

Цель преподавания дисциплины – получение студентами необходимого минимума знаний, которые позволят будущему бакалавру-инженеру самостоятельно разрабатывать и оформлять поэтажные эвакуационные планы, а также ориентироваться в системе обращения конструкторской документации независимо от ее сложности.

Студенты направления подготовки 280700 «Техносферная безопасность», профиль 6 «Пожарная безопасность» при разработке планов эвакуации сталкиваются с проблемой чтения строительных чертежей, а именно планов этажей промышленных зданий и офисных помещений. Поэтому данное учебно-методическое пособие ставит перед ними задачи:

- изучение и усвоение студентами порядка и стадий разработки планов этажей промышленных зданий и офисных помещений;

- изучение и усвоение студентами порядка и стадий разработки планов эвакуаций;

- изучение и усвоение студентами порядка размещения знаков различного назначения;

- изучение и усвоение студентами порядка размещения технологического и производственного оборудования согласно нормам противопожарной безопасности.

# Для успешного освоения дисциплины студенты должны

знать:

- стадии разработки планов этажей промышленных зданий и офисных помещений;

- стадии разработки планов эвакуаций промышленных зданий и офисных помещений;

- правила размещения знаков различного назначения правила оформления текстовых конструкторских документов (по видам)

- правила размещения технологического и производственного оборудования согласно нормам противопожарной безопасности;

уметь:

- формировать перечень необходимых и достаточных для производства изделия документов;

- присваивать графическим документам обозначения;

- правильно оформлять строительные чертежи промышленных зданий и офисных помещений;

- пользоваться нормативной документацией, определяющий порядок и правила разработки, оформления и обращения конструкторской документации.

иметь навыки:

- использования справочной литературы и стандартов;

- оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД и другой нормативной документации.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Основы строительного черчения

В зависимости от назначения здания делятся на:

  - гражданские,

  - промышленные,

  - сельскохозяйственные.

К гражданским зданиям относятся

- жилые здания – дома, общежития, гостиницы;

- общественные здания – клубы, театры, музеи, магазины, школы, больницы, санатории.

К промышленным зданиям относятся:

- производственные здания – фабрики и заводы, склады, холодильники, мастерские, здания транспортного хозяйства, санитарно-технические здания и сооружения. Кроме того, в число этих зданий входят вспомогательные здания комплекса промышленного предприятия, а именно: здания заводоуправления, цеховые конторы, конструкторские бюро, бытовые помещения, медицинские пункты, столовые и пр.

К сельскохозяйственным зданиям относятся: коровники, конюшни, птицефермы, склады и ремонтные мастерские сельскохозяйственного назначения.

Изображение зданий на строительных чертежах имеют следующие названия

- фасад;

- план,

- разрез.

Представление о внутреннем расположении помещений, о расстановке промышленного и санитарно-технического оборудования дают планы и разрезы.

План здания – разрез здания горизонтальной секущей плоскостью, проходящей на определенном уровне.

В зависимости от положения секущей плоскости различают план фундаментов, план перекрытий, план этажа.

План этажа - разрез этажа горизонтальной секущей плоскостью, проходящей через дверные и оконные проемы.

Секущая плоскость на плане располагается на уровне 1/3 высоты изображаемого этажа или в 1-ом метре от изображаемого уровня.

На плане этажа изображаются: стены, перегородки, окна, двери, ворота.

Окна, двери, ворота представляют собой проемы в стенах, перегородках, куда вставляются оконные и дверные блоки.

Размер оконных проемов и количество окон определяется из расчета создания необходимой освещенности внутри здания.

Двери делятся на наружные и внутренние и служат для сообщения между помещениями.

В названиях планов этажей здания и сооружения указывают отметку чистого пола этажа, номер этажа или обозначение соответствующей секущей плоскости.

ПРИМЕРЫ:

1. План на отм. 0,000.

2. План 2 - 9 этажей.

3. План 3-3.

Допускается в названии плана этажа указывать назначение помещений, расположенных на этаже.

1.2 Сведения при разработке плана эвакуации

План эвакуации – это план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими).

Этажные планы эвакуации разрабатываются для этажа в целом. Размеры: 600х420 мм, 840х600 мм.

Секционные планы эвакуации разрабатываются, если: площадь этажа более 1000м2; при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой; при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации. Размеры: 600х420 мм, 840х600 мм.

Сводные планы эвакуации разрабатываются при наличии нескольких секционных планов одного этажа здания и хранятся у дежурного. Размеры: 840х600 мм, и более.

Локальные планы эвакуации разрабатываются для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.). Размеры: 420х300 мм, 600х420 мм.

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:

а) эвакуационных путей и выходов;

б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;

в) места размещения самого плана эвакуации;

г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские, средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности, символами ИМО.

Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения.

Пути эвакуации, ведущие к аварийным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.

Шрифт надписей на плане эвакуации - по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта - не менее 3 мм.

Данные, необходимые для разработки плана эвакуации:

- Поэтажный план помещения (БТИ) или строительная планировка (копия);

- Перечень помещений (с правильным названием);

- Полное название организации, наименование и адрес объекта;

- Должность, Ф.И.О. ответственного лица, утверждающего план эвакуации;

- Места расположения огнетушителей, пожарных кранов, электрощитовых, ручных пожарных извещателей, телефонов, запасных выходов, пожарных лестниц, выходов из окон (если есть);

- При наличии вахты (охраны), указать место хранения ключей;

- Указать место, где будет размещен план эвакуации.

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

- На формате А3 (297х420 мм) или на формате А2 (420х594 мм) вычертить рамку с основной надписью по форме 1 (55х185 мм). Форматы А3 и А2 расположить горизонтально. Примечание – Форма, размеры и порядок заполнения основной надписи представлены на рисунке 2.1.

- Перечертить план с задания в масштабе 1:100 для формата А2 и в масштабе 1:150 для формата А3. Примечание – Студенты заочной формы обучения вычерчивают план офисного помещения или промышленного предприятия, на котором работают.

Изображение плана этажа начинают с нанесения координационных осей (п. 3). Затем проставляются размеры. Наружные стены изображаются толщиной 640 мм, внутренние – 510 мм, перегородки – 380 мм. Нормативные данные для вычерчивания планов зданий приведены в приложении А.

- На плане изображаются двери, окна и ворота (выбор оконных и дверных проемов студентами производится самостоятельно). Размеры дверных и оконных проемов представлены в таблице 2.1. Примеры изображения дверей и ворот представлены в Приложении Б.

- На плане этажа размещается производственное и технологическое оборудование (для производственных помещений – цехов, гаражей и пр.) согласно п.4 (НТП АПК 1.10.16.002-03).

- На плане этажа размещаются: знаки пожарной безопасности, эвакуационные знаки, знаки медицинского и санитарного значения, предписывающие, предупреждающие и запрещающие знаки (п. 5, Приложение В).

- На плане этажа (цеха) указываются эвакуационные пути с маршрутом следования (зеленым цветом).

- Изображается экспликация помещений (перечень помещений, расположенных на плане этажа). Таблица «Экспликация помещений» располагается слева от основной надписи. В ней указываются все помещения, изображенные на чертеже, их название и площадь. Нумеруют помещения римскими цифрами (I, II III, IV и т.д.). Размеры таблицы представлены на рисунке 2.2.

- Таблица «Перечень оборудования» (для производственных цехов) располагается над основной надписью, не доходя до нее 20 мм. В ней указывают все оборудование, изображенное на плане цеха, его тип (марку) и количество. Оборудование нумеруют арабскими цифрами. Размеры таблиц представлены на рисунке 2.2.

- К плану этажа (цеха) необходимо приложить техническую характеристику предприятия (см. контрольные задания).

Пример графического задания для офисного помещения и его решение показаны на рисунке 6.4.

Пример графического задания для производственного цеха и его решение показаны в п.6.

Контрольные задания для выполнения РГР приведены в п.7.

Схема размещения изображений на поле чертежа представлена на рисунке 2.2.

графа 1 – наименование изделия, документа; графа 2 – обозначение документа;

графа 3 – обозначение материала детали (заполняется только на чертежах

деталей); графа 9 – институт, группа

Рисунок 2.1 – Размеры основной надписи формы 1 по ГОСТ 2.104-2006

Таблица 2.1 – Размеры дверей и окон

| Конструктивный элемент | Тип (назначение) | Ширина, мм | Высота, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Двери | Д1 | Однопольные (кладовые, ванные, уборные) | 600 | 2000 |
|  | Д2 | однопольные (кухни) | 700 | 2000 |
|  | Д3 | Двупольные (вход в здание) | 1390 | 2000 |
|  | Д4 | Однопольные (комнатные) | 800 | 2000 |
| Окна | О1 | двухстворчатые | 1170 | 1460 |
|  | О2 | двухстворчатые | 1320 | 1460 |
|  | О3 | одностворчатые | 870 | 1460 |
| Ворота | Размеры ворот даны в приложении А |

____________________

*Категория помещения по взрывопожарной и пожарной безопасности (Приложение В)

Рисунок 2.2 – Размеры экспликации и перечня оборудования

Рисунок 2.3 – Схема размещения изображений на поле чертежа

3 УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ЦЕХА

Начинать вычерчивание плана цеха следует с нанесения координационных (их же называют разбивочными) осей, которые определяют положение наружных и капитальных внутренних стен. Разбивочные оси наносить штрихпунктирными линиями толщиной S/3, при этом один из концов оси должен начинаться с окружности, в которой проставляют обозначение оси. Диаметр такой окружности зависит от масштаба чертежа: для чертежей в масштабе 1:400 и мельче диаметр принять равным 6 мм, для чертежей, выполненных в масштабе 1:200 и крупнее – 8 … 12 мм.

Обозначение поперечных координационных осей в кружках расположить от продольных осей на расстоянии 30…40 мм, также поступить в отношении продольных осей – это расстояние оставляют под размещение размерных линий.

Горизонтальные координационные оси обозначить прописными русскими буквами снизу вверх, вертикальные – арабскими цифрами слева направо.

Размер шрифта для обозначения осей принять в полтора – два раза больше размера шрифта размерных чисел.

Обозначение осей в кружках расположить по левой и нижней сторонам плана. В случае несовпадения осей противоположных сторон, обозначения осей нанести дополнительно справа или сверху от изображения плана. Примеры размещения координационных осей показаны на рисунке 3.1.

Для вычерчивания наружных стен необходимо использовать двустороннюю привязку к осям: внутреннюю грань наружной стены расположить на расстоянии 200 мм от оси, при вычерчивании внутренних стен использовать центральную привязку: координационную ось располагать по оси симметрии изображения стены в плане.

Различные виды привязок к координационным осям показаны на рисунке 3.2.

Перегородки устанавливать, учитывая заданные на схеме размеры помещений. Примыкание перегородки к капитальной стене показано на рисунке 3.3.

При вычерчивании стен лестничной клетки учесть, что координационные оси в стенах лестничной клетки должны быть проведены на расстоянии кратном модулю (100 мм) от внутренней грани стены, причем внутренней гранью считается та, которая обращена в сторону лестницы.

Оконные проемы показать с помощью условных изображений – с четвертями и одинарным оконным переплетом. Размеры четверти, выполняемой в оконных и дверных проемах, показаны на рисунке 3.4. Условные изображения оконных проемов представлены на рисунке 3.5.

Оконные проемы нужно расположить в наружных стенах здания, выдерживая периодичность между ними и рядовыми и угловыми простенками.

Дверные проемы между помещениями внутри здания вычертить без четвертей, в них показать полотна однопольных дверей. Проем для входной двери в здание показать с четвертями, в него установить двупольную дверь. Эта дверь должна быть показана открывающейся на улицу. Угол наклона дверных полотен принять 30º к плоскости стены. Условные изображения дверных проемов и дверей разных типов показаны на рисунке 3.6.

При определении положения дверных проемов учесть, что они должны быть расположены на расстоянии не меньшем 200 мм от смежной стены.

Оконные и дверные проемы не маркировать.

Обозначение материала стен на плане не приводить (изображение стен не заштриховывать).

Материал перегородок на плане так же не обозначать.

При размещении оборудования учесть, что в помещении, где оно устанавливается должна быть организована естественная вентиляция. Для этого в капитальных стенах здания разместить вытяжные вентиляционные каналы.

Вентиляционные каналы нужно расположить во внутренних капитальных стенах по оси симметрии их изображения в плане. Вентиляционные каналы рекомендуется размещать их длиной стороной вдоль стен. Условные изображения вентиляционных каналов, при помощи которых они показываются на плане представлены на рисунке 3.7.

После изображения санитарно-технического оборудования и вентиляционных каналов приступить к простановке размеров, которые на плане указываются в миллиметрах.

На первой от контура стен размерной линии указать толщину наружных стен, их привязку к координационным осям. На второй размерной линии указать размеры оконных проемов и простенков, ширину наружных дверных проемов, на третьей – проставить расстояния между координационными осями.

Расстояние от контура стен до первой размерной линии принять равным 10…15 мм, расстояние между размерными линиями – 8 мм. На пересечении размерных и выносных линий использовать засечки в виде короткой сплошной линии длиной 2-4 мм. Выносные линии до изображения можно не доводить на 5 – 15 мм. Особенности нанесения выносных и размерных линий на строительных чертежах показаны на рисунке 3.8.

Ширину оконного проема указать между четвертями (говорят размер «в четвертях»), для этого ширину оконного проема уменьшить на удвоенный наименьший размер четверти (на 130 мм). Простановка размера «в четвертях» показана на рисунке 3.9.

На плане здания внутри каждого помещения указать его длину и ширину, эти размеры наносить в «чистоте» - от стены до стены. Кроме этого на плане здания указать толщину внутренних стен и перегородок, выполнить привязку перегородок к стенам. Размеры, касающиеся внутренней планировки здания, должны быть проставлены в виде замкнутой размерной цепи с таким расчетом, чтобы каждое помещение имело два размера. Размеры дверных проемов внутри здания на плане не наносить.

При простановке размеров с внешней стороны здания предпочтение нужно отдавать левой и нижней стороне изображения. В случае несовпадения размеров противоположных стен, дополнительные размерные линии нужно провести сверху и справа от изображения здания.

На плане должны быть указаны размеры крыльца и его положение относительно элементов здания.

Внизу справа на изображении каждого помещения проставить его площадь. Эти числа нанести шрифтом на номер больше шрифта размерных чисел и подчеркнуть сплошной тонкой линией. На помещения наносят экспликационные номера римскими цифрами (I, II, III и т.д.) и составляют экспликацию (таблицу перечня) помещения, размеры которой представлены на рисунке 2.2.

Сверху над планом здания, на расстоянии 15…20 мм от контура стен привести обозначение по типу «План 1-го этажа» или «План 2-го этажа». Это обозначение выполнить шрифтом в полтора-два раза больше шрифта размерных чисел и подчеркнуть сплошной тонкой линией.

4 УКАЗАНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Технологическое оборудование на плане производственных цехов необходимо размещать согласно НТП АПК 1.10.16.002-03 Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов:

- Для обеспечения безопасности при обслуживании оборудования необходимо предусматривать ограждение на движущихся и выступающих частях машин и механизмов. Грузы натяжных станций ленточных транспортеров необходимо ограждать до высоты не менее 2 м. В конце станции следует устанавливать упоры для сбрасывающей тележки.

- При обслуживании оборудования на комбикормовых предприятиях необходимо предусматривать следующие нормы его размещения:

- основные проходы в местах постоянного пребывания работающих - шириной не менее 1,5 м;

- проходы между группами машин - шириной не менее 1 м, а между отдельными машинами - не менее 0,8 м;

- проходы между стеной и оборудованием - шириной не менее 0,8 м;

- проходы между машинами, а также между машинами и стенами помещений при необходимости кругового обслуживания - шириной не менее 1,0 м;

- проходы от электрощитов до выступающих частей оборудования - не менее 1,25 м;

- проходы между ленточными и другими транспортерами, при наличии разгрузочных тележек на них, должны быть расширены на величину выступающей части разгрузочных тележек.

В габаритах проходов запрещается размещать постоянные рабочие места и располагать грузы натяжных станций.

- На предприятиях по производству комбикормов рекомендуется применять машины и оборудование, соответствующее требованиям ГОСТ 12.2.042-91.

- Расстояние от верха оборудования до потолка должно быть не менее 0,4 м. Высота от пола рабочих площадок, мостиков и т.п. до низа конструктивных элементов покрытия, оборудования или линий коммуникаций должно быть не менее 2 м при регулярном проходе и не менее 1,9 м при нерегулярном проходе работающих.

- Для ухода за головками норий, циклонами и другим оборудованием, установленным на высоте более 1,5 м, вокруг него необходимо устраивать специальные площадки с перилами высотой не менее 1 м и зашивкой по низу на 0,2 м.

- При размещении оборудования следует предусматривать продольные и поперечные проходы, обеспечивающие выходы непосредственно на лестничные клетки или в смежные помещения, а также проходы между группами машин (см. 11.3). Оборудование, не имеющее движущихся частей (норийные трубы, короба цепных транспортеров и шнеков и др.), может быть установлено на расстоянии 0,15 м от стены стороной, не требующей обслуживания.

- Площадки, переходы, антресоли, приямки и лестницы к ним должны быть ограждены перилами высотой не менее 1,0 и со сплошной обортовкой их понизу на высоту 0,2 м.

Перила галерей и лестниц должны быть удобными для обхвата рукой, на их поверхности не должно быть острых углов, заусенцев (способных травмировать руку) и выступов (за которые может зацепиться одежда).

- При расположении площадок (галерей) и других конструктивных элементов зданий и оборудования на высоте менее 2,2 м от пола боковые поверхности должны окрашиваться в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76*.

- При размещении стационарных транспортеров следует предусматривать проходы:

- между стеной и одной продольной стороной транспортера шириной не менее 0,7 м;

- между двумя параллельно расположенными транспортерами - не менее 0,8 м.

Примечание - В проходной подземной галерее допускается установка ленточных транспортеров (кроме приводной станции) на расстоянии не менее 0,3 м от одной стены и 0,8 м от другой.

- Размеры ворот в свету для пропуска транспортных средств должны превышать габаритные размеры груженых транспортных средств по высоте на 0,2 м и по ширине на 0,6 м.

- Ворота и двери помещений в направлении эвакуации людей в критических ситуациях должны открываться наружу.

Примечание – Размеры ворот представлены в приложении А.

Оборудование как стационарное (с креплением на фундамент), так и передвижное имеет порядковый номер (арабскими цифрами 1, 2, 3 и т.д.). Перечень оборудования заносят в таблицу (рисунок 6.3). Размеры таблицы представлены на рисунке 2.3.

5 ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Знаки различного назначения являются обязательным атрибутом для современного предприятия или организации. Знаки нужны для безопасности и охраны труда. Знаки выполняют важную функцию – они быстро, доступно и лаконично информируют сотрудников о различных аспектах – от доступных зон отдыха, до действий во время чрезвычайной ситуации.

Знаки безопасности соответствуют ГОСТ Р 14.4.026-2001 и НПБ 160-97 «Нормы пожарной безопасности».

По видам применения могут изготавливаться как несветящиеся, световозвращающие и фотолюминесцентные, на самоклеящейся основе (ПВХ-плёнке), на металлических табличках или на пластике.

Знаки подразделяются на:

- знаки безопасности (пожарной),

- запретительные знаки,

- предупредительные знаки,

- знаки эвакуационные,

- знаки предписывающие,

- знаки санитарные и медицинские,

- знаки-указатели,

- знаки электрической безопасности,

- вспомогательные знаки, не входящие в ГОСТ.

Знаки пожарной безопасности надлежит размещать:

- на территориях любых учреждений, организаций (в зданиях, на сооружениях, конструкциях и на других объектах и участках);

- на заводских территориях (в зданиях, цехах, мастерских, складах и прямо на рабочих местах), в салонах автотранспорта и т.п.

Выбирая место размещения знаков пожарной безопасности нужно следовать нижеперечисленным правилам:

- знак должен быть заметен и хорошо различим – цвет окружающего пространства, различные посторонние предметы и контраст освещения не должны затруднять зрительное восприятие информации, содержащейся на знаке;

- знаки, указывающие присутствие эвакуационного, запасного, аварийного выхода, необходимо располагать с интервалом между собой, но не более 60 метров;

- место монтирования знака требуется выбирать достаточно близко к объекту или предмету, к которому этот знак принадлежит или указывает.

Правила размещения огнетушителей регламентированы в следующих нормативных документах РФ:

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. Правила эксплуатации огнетушителей»,

- НПБ 166–97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

В соответствии с ними, основными требованиями к размещению огнетушителей являются:

- Защищенность огнетушителей от неблагоприятных факторов, которые могут снизить работоспособность;

- Узнаваемость огнетушителя;

- Легкодоступность: человек в случае пожара должен легко найти огнетушитель и воспользоваться им. Чтобы можно было легко взять в руки огнетушитель, необходимо

- верх огнетушителей массой менее 15 кг должен быть расположен на высоте не более 1,5 м от пола;

- верх переносных огнетушителей массой 15 кг и более, должен быть расположен на высоте не более 1,0 м.

- предпочтительное размещение огнетушителей - вдоль путей прохода и около выходов из помещения.

4. Приближенность огнетушителей к местам возможного возгорания:

- в общественных зданиях и сооружениях расстояние от ближайшего огнетушителя до предполагаемого очага пожара не должно быть более 20 м,

- в помещениях категорий А, Б и В (взрывопожароопасные) – 30 м,

- в помещениях категорий В и Г (пожароопасные или использующие открытый огонь и топливо) – 40 м,

- в помещениях категорий Д (с нахождением холодных негорючих веществ и материалов) – 70 м.

5. Непрепятствование движению на путях эвакуации: огнетушители не должны мешать проходу людей, а также полному открыванию дверей из здания или помещения.

Знаки различного назначения и их размеры представлены в Приложении В.

Категории помещений в зависимости от пожароопасности представлены в Приложении Г.

6 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ПЛАНИРОВКА ЦЕХА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

6.1 Задание для РГР

Техническая характеристика предприятия «Кормоцех со смесителями непрерывного действия»

В кормоцехе приготавливают кормовые смеси из соломы, травяной муки, концентрированных кормов и различных добавок. Кормоцех состоит их 4-х отделений (рисунок 6.1). Для создания запаса сухой соломы здание кормоцеха сблокировано с хранилищем.

Для приема комбикормов имеется завальная яма 1 со скребковым транспортером 2 бункером-дозатором 3. Комбикорм и травяная мука из завальной ямы 1 по наклонному транспортеру 2 поступают в бункер-дозатор для концентратов и травяной муки 3, откуда они дозировано направляются в смеситель 5. Рассыпные микродобавки из дозатора 4 подают в смеситель 5. Далее по транспортеру 6 комбикорм поступает в кормораздатчик 7.

При работе в одну смену цех обеспечивает кормосмесями 400 голов скота.

Рисунок 6.1 – Задание для расчетно-графической работы (пример)

6.2 Разработка плана цеха

Изучив схематический план цеха (рисунок 6.1), заметим, что он состоит из четырех отделений, разделенных капитальными стенами. Вычерчивание плана выполняем в следующей последовательности.

1. Сначала проводим штрихпунктирными тонкими линиями координационные оси здания. Для этого по данному схематическому плану цеха, учитывая размеры помещений, толщину внутренних и наружных стен (берем из задания) и привязку стен к координационным осям, вычисляем расстояния между координационными осями. При вычислении расстояний между осями учитываем, что наружные стены здания имеют двустороннюю привязку – их координационные оси расположены на расстоянии 200 мм от внутренней грани стены, внутренние стены имеют центральную привязку – координационные оси совпадают с осями симметрии изображений этих стен в плане.

Продольные оси продолжаем влево, а поперечные – вниз от контура здания на 40-60 мм и заканчиваем кружками диаметром 8 мм. В кружках проставляем обозначение осей стен, при этом продольные оси обозначаем буквами А, Б, В (снизу вверх), а поперечные – цифрами 1, 2, 3, 4 (слева направо). Примечание – При нехватке места на чертеже или при наличии выступов допускается координационные оси наносить сверху и справа плана (рисунок 3.1). Начальная стадия вычерчивания плана здания показана на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2

2. Вычерчиваем контуры плана цеха, т.е. контуры стен и перегородок с оконными и дверными проемами. При вычерчивании учитываем толщину стен и перегородок и их привязку к осям. Наружные стены выбираем шириной 640 мм, привязка двусторонняя (меньшая сторона – внутренняя). Внутренние стены выбираем шириной 510 мм, привязка центральная. Перегородок на этом плане нет, т.к. внутренние вертикальные стены переходят в наружные и также будут несущими. Двери в перегородках и внутренних стенах устанавливаем на расстоянии не менее 100…200 мм от капитальной стены или примыкающей перегородки, причем траектории движения дверных полотен не должны пересекаться. На выходе из цеха устанавливаем ворота, размеры которых берем из Приложения А.

3. В оконных проемах показываем одинарный оконный переплет, в дверных проемах показываем двери, открывающиеся по пути эвакуационных выходов. Дверные и оконные проемы изображаем без четвертей (рисунки 3.5 и 3.6). Угол наклона дверных полотен к плоскости проема на плане принимаем равным 30º. Двери на выходе (наружные) устанавливаем двупольные, внутренние стены – однопольные. План цеха с нанесенными на него условными изображениями оконных и дверных проемов и с привязками координационных осей представлен на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3

4. Пользуясь условными изображениями, наносим оборудование на плане здания (завальные ямы, транспортеры, бункеры-дозаторы, смесители, кормораздатчики, дробилки и пр. оборудование согласно техническому заданию). Размеры изображений оборудования принимаем произвольно. Наносим размеры, определяющие положение оборудования относительно стен и друг от друга согласно п.4. Технологическое и производственное оборудование обозначаем арабскими цифрами 1, 2, 3, 4 и т.д.

5. Оформляем план - проверяем правильность выполнения чертежа, проставляем размеры. Внутренние размеры помещений (как говорят «размеры в чистоте» - от стены до стены): длину и ширину, а также толщины перегородок и внутренних стен, проставляем на внутренних размерных линиях. Эти линии проводим на расстоянии не менее 8…10 мм от стены или перегородки. Также осуществляем привязку всех капитальных (наружных, внутренних) стен к координационным осям.

На плане этажа слева и снизу вне контура изображения проводим размерные линии, которые определяют положение дверных и оконных проемов, ширину несущих стен, а также расстояния между координационными осями. При этом на первой (ближней к контуру изображения) размерной линии проставляем ширину несущих стен, на второй размерной линии проставляем размеры дверных и оконных проемов, а также указываем размеры простенков между ними. На третьей линии проставляем размеры между смежными координационными осями, на четвертой линии указываем размеры между крайними координационными осями.

При нанесении на чертеж размерных линий расстояние между ними выдерживаем равным 8-10 мм, а первую размерную линию проводим на расстоянии 15-20 мм от линии контура здания. Над выполненным планом здания наносим надпись «План 1-го этажа». Надпись подчеркиваем сплошной тонкой линией.

6. Наносим пути эвакуации: эвакуационные выходы обозначаем сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения, аварийные выходы обозначаем штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.

7. На плане этажа размещаем знаки пожарной безопасности (огнетушители), эвакуационные знаки, знаки медицинского и санитарного значения, предписывающие, предупреждающие и запрещающие знаки (см. Приложение В).

8. Обозначаем помещения римскими цифрами I, II, III, IV и т.д. На свободном поле чертежа изображается экспликация помещений (перечень помещений, расположенных на плане цеха) и перечень оборудования (для производственных цехов). Размеры таблиц представлены на рисунке 2.2.

9. Обводим чертеж. Все оборудование, стены внешние и внутренние, рамку чертежа с основной надписью, таблицы перечня оборудования и помещений обводим сплошной толстой линией (толщина линий от 0,6 до 1,4 мм). Внимание – стеклопакеты оконных проем выполняются сплошной тонкой линией (толщина линий от 0,3 до 0,6 мм)!

10. К плану этажа (цеха) необходимо приложить техническую характеристику предприятия (см. техническое задание согласно варианту – п.7).

План цеха с нанесенными на него размерами, с эвакуационными выходами и элементами противопожарной безопасности показан на рисунке 6.4.

| Экспликация помещений |
| --- |
| Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 | Категория помещения |
| I | Отделение для приготовления увлажненных смесей | 54,15 | Д |
| II | Отделение для хранения комбикорма и травяной муки | 50,35 | Д |
| III | Отделение для хранения грубых кормов | 57 | Д |
| IV | Отделение для выдачи готовой кормосмеси | 22,23 | Д |

| Перечень оборудования |
| --- |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| 1 | Завальная яма для комбикормов | 1 |  |
| 2 | Транспортер комбикормов | 1 |  |
| 3 | Бункер-дозатор для концентрированных кормов и травяной муки | 1 |  |
| 4 | Бункер-дозатор для микродобавок | 1 |  |
| 5 | Смеситель | 1 |  |
| 6 | Выгрузной транспортер | 1 |  |
| 7 | Кормораздатчик | 1 |  |

Рисунок 6.4 – Пример выполнения РГР

б)

| Экспликация помещений |
| --- |
| Поз. | Наименование | м2 | Примечание |
| I | Кабинет начальника |  |  |
| II | Кабинеты отдела |  |  |
| III | Туалетная комната |  |  |
| IV | Служебное помещение |  |  |

а – план офисного помещения с эвакуационными выходами;

б – экспликация помещений

Рисунок 6.5 - План этажа офисного помещения с элементами противопожарной безопасности

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1

Кормоцех со смесителями непрерывного действия

Техническая характеристика предприятия. В кормоцехе приготавливают кормовые смеси из соломы, травяной муки, концентрированных кормов и различных добавок. Кормоцех состоит их 4-х отделений (рисунок 1)

Для создания запаса сухой соломы здание кормоцеха сблокировано с хранилищем.

Смесители хорошо работают при мелком измельчении грубых кормов, поэтому в отделении III установлены две дробилки 1. Циклоны дробилок размещены над накопительным бункером-дозатором 2, снабженным выгрузным скребковым транспортером 8. Управление всеми машинами производится с пульта управления 11.

Для приема комбикормов имеется завальная яма 3 со скребковым транспортером 4 бункером-дозатором 5. Комбикорм и травяная мука из завальной ямы 3 по наклонному транспортеру 4 поступают в бункер-дозатор для концентратов и травяной муки 5, откуда они дозировано направляются в смеситель 7. Рассыпные микродобавки из дозатора 6 подают в смеситель 7. Далее по транспортеру 10 комбикорм поступает в кормораздатчик 9. При работе в одну смену цех обеспечивает кормосмесями 400 голов скота.

I – отделение для приготовления увлажненных смесей; II – отделение для хранения комбикорма и травяной муки; III – отделение для хранения грубых кормов;

IV – отделение для выдачи готовой кормосмеси

Рисунок 1 – План кормоцеха со смесителями непрерывного действия

Варианты заданий

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 23500 | 24000 | 24500 | 22500 | 22000 | 23000 | 23500 | 24000 | 23000 | 24000 |
| Б | 9500 | 9000 | 10000 | 9500 | 9000 | 10000 | 9000 | 9500 | 10000 | 9500 |
| В | 4000 | 4100 | 3900 | 3800 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 3900 | 3900 |
| Г | 10500 | 11000 | 11500 | 10000 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 11000 | 11500 |
| Д | 16200 | 16300 | 16400 | 16350 | 16200 | 16300 | 16250 | 16400 | 16300 | 16250 |
| Примечание – Все размеры даны в мм |

ЗАДАНИЕ 2

Кормоцех для тепловой и химической обработки грубых кормов

Техническая характеристика предприятия. Кормоцех предназначен для запаривания и химической обработки грубых кормов и осолаживания с последующим дрожжеванием концентрированных кормов. Кормоцех обслуживает ферму на 400 коров и 600 голов молодняка.

В двух деревянных камерах 10 кальцинируют и запаривают солому, на дне которых размещены трубы с отверстиями для отвода пара. Парообразователи 2 установлены в котельной II. Рядом с камерами установлен на металлических опорах бак 9, в котором приготавливают раствор из воды, негашеной извести, поваренной соли и карбамида кальция.

Солому завозят по навес V, измельчают на соломосилосорезке 11. Зернофураж измельчают на дробилке 1 и подают в запарник-смеситель 3. Затем массу насосом 6 перекачивают в смеситель 5. Добавляют дрожжи из емкости 4, травяную муку, подкормки и микроэлементы. Готовую массу по трубопроводу перекачивают в емкости, установленные в коровниках и телятниках.

Корнеклубнеплоды измельчают в мойке-измельчителе 7 и подают по транспортеру 8 в транспортные средства.

В сутки коровам скармливают 6-8 кг обработанной соломы, молодняку – 4-5 кг.

I – отделение для дрожжевания кормов;

II – котельная;

III – комната для обслуживающего персонала;

IV – помещение для приема и дробления зерна;

V – навес для кальцинирования и запаривания соломы.

Рисунок 2 – План кормоцеха для термохимической обработки грубых кормов

Варианты заданий

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 27000 | 28000 | 26000 | 27500 | 27000 | 28000 | 26000 | 27500 | 27500 | 27000 |
| Б | 12000 | 13000 | 12500 | 13500 | 12500 | 13500 | 12000 | 13000 | 12000 | 13000 |
| В | 18000 | 19000 | 17000 | 18500 | 17000 | 18000 | 19000 | 18500 | 19000 | 18500 |
| Г | 12000 | 13000 | 13000 | 12500 | 13000 | 13000 | 12500 | 12000 | 13000 | 12500 |
| Примечание – Все размеры даны в мм |

ЗАДАНИЕ 3

Кормоцех для изготовления грубых кормов

Техническая характеристика предприятия. В цехе измельчают корнеклубнеплоды и концентраты и смешивают с запаренной соломой. Обработка соломы производится в бетонированных запарочных камерах. Кормоцех обслуживает ферму на 1000 голов КРС.

Технологический процесс. Солому измельчают на соломосилосорезке 10 и по пневмопроводу 9 подают в запарочные камеры 8. Корнеплоды сгружают в приемный бункер 1, транспортером 2 подают в мойку-измельчитель 3 и далее выгружаются по наклонному транспортеру 5. Концкорма сгружаются в приемный бункер питателя концкормов 4, откуда наклонным скребковым транспортером 2 их перемещают в бункер 6 с дозатором 7. Из дозатора 7 они поступают на сборный транспортер 11. В местах перевалки корма с горизонтального на наклонный транспортер установлен смесительный битер 12, который перемешивает компоненты. В смесь также добавляют хвойную муку, которую готовят на дробилке 13 в отделении III. Приготовленная кормосмесь поступает в кормораздатчик 14.

I – отделение для приготовления кормов;

II – отделение для хранения концкормов и корнеклубнеплодов;

III – отделение для приготовления и хранения хвойной муки;

IV – отделение для измельчения соломы.

Рисунок 3 – План кормоцеха для термохимической обработки грубых кормов

Варианты заданий

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 17000 | 18000 | 16000 | 17500 | 17000 | 18000 | 16000 | 17500 | 17000 | 18000 |
| Б | 12000 | 13000 | 12500 | 13500 | 12500 | 13500 | 12000 | 13000 | 13500 | 12500 |
| В | 18000 | 19000 | 17000 | 18500 | 17000 | 18000 | 19000 | 18500 | 17000 | 18500 |
| Г | 12000 | 13000 | 13000 | 12500 | 13000 | 13000 | 12500 | 12000 | 12500 | 13000 |
| Примечание – Все размеры даны в мм |

ЗАДАНИЕ 4

Зернокормовой комплекс

Техническая характеристика предприятия. Зернокормовой комплекс предназначен для производства комбикормов и кормовых смесей из фуражных отходов, белково-витаминных и минеральных добавок. Использование оборудования зерноочистительного агрегата в поточных линиях предусмотрено в течение всего года.

Технологические схемы зернокормового комплекса предусматривают одновременную работу двух агрегатов в период хлебоуборки и работу всего оборудования в остальное время года – автоматизированного комбикормового 1 и зерноочистительного 2 (рисунок 4). Полученные на зерноочистительном агрегате 2 фуражные отходы через центробежный разгружатель 4 по линии подачи зерна 3 попадают на решетный стан агрегата 1. Также на агрегат 1 поступает зерно по пневмотранспортеру 5. Полову по пневмотранспортеру 6 подают в центробежный разгружатель 9, которая попадает в бункер-питатель 8. Белково-витаминные и минеральные добавки взвешивают на весах 7, поставляют в бункер-питатель 8 по наклонному транспортеру. Затем по скребковому транспортеру 10 они вместе с половой поступают на агрегат 1. В доуборочный и послеуборочный периоды основное оборудование зерноочистительного агрегата 2 используют только для обслуживания комплекса 1.

I – отделение для приготовления комбикормов;

II – отделение для перегрузки половы;

III – склад тарных грузов;

IV – электрощитовая;

V – бытовое помещение.

Рисунок 4 – План зернокормового комплекса

Варианты заданий

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 30900 | 32000 | 31500 | 29000 | 30900 | 32000 | 31500 | 29000 | 30900 | 32000 |
| Б | 12000 | 13000 | 12500 | 13000 | 12000 | 13000 | 12500 | 13000 | 13000 | 12500 |
| В | 4500 | 5000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4500 | 5000 | 4600 | 4600 |
| Г | 15000 | 16000 | 15500 | 15800 | 15500 | 15800 | 15000 | 16000 | 15500 | 15800 |
| Д | 18000 | 19000 | 18500 | 19000 | 18500 | 19000 | 18000 | 19000 | 18000 | 19000 |
| Примечание – Все размеры даны в мм |

ЗАДАНИЕ 5

Кормоцех опытного хозяйства

Техническая характеристика предприятия. Кормоцех обслуживает поголовье 800 голов крупного рогатого скота (КРС). Предназначен для приготовления полнорационных кормовых смесей из грубых (сено, солома), сочных (силос, сенаж) и концентрированных кормов.

Технология приготовления кормосмесей. Грубые и сочные корма мобильным транспортом выгружают в бункера-дозаторы 1 (рисунок 5). Из бункеров-дозаторов корма по сборному ленточному транспортеру 2 попадают в измельчитель-смеситель 3. Концентрированные корма из завальной ямы 6 норией 5 загружают в бункер 4, откуда шнеком-дозатором 7 подают в измельчитель-смеситель 3. Приготовленная кормосмесь поступает на скребковый транспортер 8 и далее в мобильный кормораздатчик 9.

Оборудование, за исключением бункеров-дозаторов 1 и кормораздатчика 9, размещается в отапливаемом помещении. Над бункерами 1 сделан навес для защиты от дождя и снега.

I – отделение бункеров-дозаторов для складирования кормов;

II – отделение для приготовления комбикормов;

III – подъёмная площадка для мобильного транспорта;

IV – эстакада.

Рисунок 5 – План кормоцеха опытного хозяйства

Варианты заданий

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 10000 | 11000 | 9000 | 12000 | 10000 | 12000 | 9000 | 11000 | 12000 | 10000 |
| Б | 5000 | 55000 | 4500 | 6000 | 5000 | 6000 | 4500 | 55000 | 5000 | 55000 |
| В | 12000 | 13000 | 11000 | 14000 | 11000 | 14000 | 12000 | 13000 | 12000 | 13000 |
| Г | 6000 | 6500 | 5500 | 7000 | 5500 | 7000 | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 |
| Примечание – Все размеры даны в мм |

8 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Виды зданий. Элементы здания.

- План здания.

- Координационные оси. Привязки к координационным осям.

- Изображение дверных и оконных проемов на плане.

- Нанесение размеров. Единая модульная система в строительстве.

- Основные надписи на строительных чертежах. Особенности заполнения.

- Нормы размещения и установки оборудования на с/х предприятиях.

- Охрана труда на с/х предприятиях.

- Противопожарные требования на с/х предприятиях.

- Планы эвакуации. Виды.

- Данные, необходимые для разработки плана эвакуации.

- Содержание плана эвакуации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Нормативные данные для вычерчивания планов зданий

- В квартирах прихожие или передние могут иметь ширину 1,2…1,4 м, внутриквартирные коридоры, ведущие в жилые комнаты – 1…1,2 м, ширина остальных внутриквартирных коридоров – 0,9…1 м.

- Общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа должны иметь естественное освещение и проветривание. Длина общих коридоров при освещенности с одного торца не должна превышать 20 м, а при освещенности с двух торцов – 40 м.

- Площадь жилых комнат должна быть не менее 9 м2. Ширина жилых комнат не менее 2,5 м. Глубина не должна превышать двойной ширины комнат и должна быть не более 6 м.

- Ширина кухни при однорядном расположении оборудования должна быть не менее двух метров. В общежитии кухни-кубовые должны иметь площадь 9…15 м2. Площадь кухни в двух-трехкомнатных квартирах должна быть не менее 7 м2.

- Хозяйственные кладовые должны иметь площадь не менее 1 м2.

- В производственных зданиях предельное расстояние от любого рабочего места до выхода наружу или на лестницу, считая по линии свободных проходов, принимают 30…100 м в зависимости от категории производства (пожарная опасность технологического процесса) и степени огнестойкости здания.

- Проезды и проходы в производственных помещениях подразделяют на транспортные (главные) и пожарные (второстепенные). Высоту транспортных проездов принимают по габариту транспортных средств, но не менее 2,5 м. Пожарные сквозные проезды с наименьшей шириной 4 м располагают в производственном помещении  на расстоянии 75…200 м в зависимости от степени пожарной опасности производства.

- Цеховые ворота в промышленных зданиях применяются различных типов. По конструкции они могут быть створными, раздвижными, подъемными, с калитками и без них; по материалу – деревянными, деревянными со стальной обвязкой и стальными. Размеры ворот зависят от характера и габаритов транспортируемых грузов и вида транспорта. Они могут быть ;  м и т.д. Ворота, через которые проходят железнодорожные составы широкой колеи, имеют размер  м.

- В гаражах, в помещениях различных мастерских устраивают яму для осмотра машин и выполнения крепежных работ глубиной 1,2 м, шириной 0,9…1 м, длиной 6,7 м.

- Для въезда в здание устраивают пандус (наклонный въезд). Заложение пандуса (т.е. расстояние от стены по горизонтали) должно быть не менее 2,2 м, в общем случае оно будет зависеть от уровня пола. Уклон пандуса может быть 1:10, 1:8, 1:5 и 1:3.

- В производственных зданиях устраивают бытовые помещения, к которым относятся гардеробные, умывальные, уборные, душевые, курительные комнаты, пункты питания, здравпункты.

- Гардеробные могут быть как окрытого, так и закрытого типа. В последнем случае они оборудуются закрытыми шкафами для хранения одежды. Проходы между рядами закрытых шкафов должны быть не менее 1 м, а расстояния между осями параллельных проходов вдоль открытых вешалок не менее 1,5 м.

- Располагать санитарные узлы непосредственно над жилыми комнатами и кухнями не допускается, их располагают один над другим.

- Индивидуальные уборные и умывальник, а также кабины общих уборных должны быть размером, не менее, м: при открывании двери внутрь – , при расположении двери сбоку - , при низко расположенном бачке - , при открывании двери наружу - . Для кабин общих уборных указанные размеры принимают в осях перегородок.

- Индивидуальные санитарные узлы размещают с соблюдением минимальных расстояний:

  - между стеной и длиной стороной ванны или умывальника (проход) 0,65 м,

  - между стеной и боковой стороной умывальника 0,15 м,

  - между стеной или ванной и боковой стороной унитаза 0,2 м,

  - между водогрейной колонкой на твердом топливе и боковой стороной умывальника или унитаза 0,2 м.

- Умывальные помещения в производственных зданиях располагают вблизи гардеробной, отдельно для мужщин и женщин. При буфетах, если они удалены от умывальной больше чем на 50 м, необходимо предусматривать отдельные умывальники из расчета один кран на пять посадочных мест. Ширина корыта умывальника 0,4 м, длина из расчета 0,7 м между смежными кранами. Между умывальниками должны быть проходы не менее 2 м, а между умывальником и стеной 1,25 м.

- Расстояние от уборной до рабочего места должно быть по возможности наименьшим (не более 125 м). Уборные изолируют от смежных помещений шлюзами, в которых располагаются умывальники, по одному на 6 унитазов, но не менее одного умывальника на уборную.

- Души располагают в кабинах размером  мм, (в осях). Ширина проходов между рядами кабин должна быть не менее 1,5 м, а между кабинами и стеной – не менее 900 мм. Для переодевания при душевой устраивают отдельные изолированные помещения, оборудованные скамьями, из расчета 3 места по 0,6 м2 на каждый душ.

- Площадь курительных комнат устанавливается в зависимости от числа работающих в наибольшей смене. Курительные комнаты устраивают в том случае, когда в производственных помещениях курить запрещено.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Условные графические изображения строительных

конструкций и их элементов

(выдержка из ГОСТ 21.501-93 СПДС)

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 11. Двери, ворота: 11.1. Дверь однопольная |  |
| 11.2. Дверь (ворота) двупольная |  |
| 11.3. Дверь двойная однопольная |  |
| 11.4. То же, двупольная |  |
| 11.5. Дверь однопольная с качающимся полотном (правая или левая) |  |
| 11.6. Дверь двупольная с качающимися полотнами |  |
| 11.7. Дверь (ворота) откатная однопольная |  |
| 11.8. Дверь (ворота) раздвижная двупольная |  |
| 11.9. Дверь (ворота) подъемная |  |
| 11.10. Дверь складчатая |  |
| 11.11. Дверь вращающаяся |  |
| 11.12. Ворота подъемно-поворотные |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

## Знаки пожарной безопасности

Размер: 200х200 или 100х100 мм.

| F 01-01 Направляющая стрелка | F 01-02 Направляющая стрелка под углом 45° | F 02 Пожарный кран | F 03 Пожарная лестница |
| --- | --- | --- | --- |
| F 04 Огнетушитель | F 05 Телефон для использования при пожаре | F 06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | F 07 Пожарный источник |
| F 08 Пожарный сухотрубный стояк | F 09 Пожарный гидрант | F 10 Кнопка включения систем пожарной автоматики | F 11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги |

## Запрещающие знаки

Размер: 200х200 или 100х100 мм.

| P 01 Запрещается курить | P 02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | P 03 Проход запрещен | P 04 Запрещается тушить водой |
| --- | --- | --- | --- |
| P 05 Запрещается использовать в качестве питьевой воды | P 06 Доступ посторонним воспрещен | P 07 Запрещается движение средств напольного транспорта | P 08 Запрещается прикасаться. Опасно |
| P 09 Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | P 10 Не включать | P 11 Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности | P 12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать |
| P 13 Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) | P 14 Запрещается вход (проход) с животными | P 16 Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические импланты | P 17 Запрещается разбрызгивать воду |
| P 18 Запрещается пользоваться мобильными телефонами или переносной рацией | P 21 Запрещение: прочие опасности или опасные действия | P 27 Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т. п.) | P 30 Запрещается принимать пищу |
| P 32 Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды | P 33 Запрещается брать руками, сыпучая масса, непрочная упаковка | P 34 Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей |  |

## Предупреждающие знаки

Размер: 200х200 или 100х100 мм.

| W 01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | W 02 Взрывоопасно | W 03 Опасно. Ядовитые вещества | W 04 Опасно. Едкие и коррозионные вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| W 05 Опасно. Ядовитые вещества или ионизирующее излучение | W 06 Опасно. Возможно падение груза | W 07 Вимание. Автопогрузчик | W 08 Опасность поражения электрическим током |
| W 09 Внимание. Опасность (прочие опасности) | W 10 Опасно. Лазерное излучение | W 11 Пожароопасно. Окислитель | W 12 Внимание. Электромагнитное поле |
| W 13 Внимание. магнитное поле | W 14 Осторожно. Малозаметное препятствие | W 15 Осторожно. Возможность падения с высоты | W 16 Осторожно. Биологическая опасность (инфекционные вещества) |
| W 17 Осторожно. Холод | W 19 Газовый баллон | W 20 Осторожно. Аккумуляторные батареи | W 22 Осторожно. Режущие валы |
| W 23 Внимание. Опасность зажима | W 24 Осторожно. Возможно опрокидывание | W 25 Внимание. Автоматическое включение (запуск оборудования) | W 26 Осторожно. Горячая поверхность |
| W 27br/>Осторожно. Возможно травмирование рук | W 28 Осторожно. Скользко | W 29 Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами | W 30 Осторожно. Сужение проезда (прохода) |

## Эвакуационные знаки

Размер: 200х200 или 150х300 мм.

| E 01-01 Выход здесь (левосторонний) | E 01-02 Выход здесь (правосторонний) | E 02-01 Направляющая стрелка | E 02-01 Направляющая стрелка под углом 45° |
| --- | --- | --- | --- |
| E 03 Направление к эвакуационному выходу направо | E 04 Направление к эвакуационному выходу налево | E 05 Направление к эвакуационному выходу направо вверх | E 06 Направление к эвакуационному выходу налево вверх |
| E 07 Направление к эвакуационному выходу направо вниз | E 08 Направление к эвакуационному выходу налево вниз | E 09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | E 10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) |
| E 11 Направление к эвакуационному выходу | E 12 Направление к эвакуационному выходу | E 13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | E 14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз |
| E 15 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | E 16 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | E 17 Для доступа вскрыть здесь | E 18 Открывать движением от себя |
| E 19 Открывать движением на себя | E 21 Пункт (место) сбора | E 22 Указатель выхода | E 23 Указатель запасного выхода |

## Предписывающие знаки

Размер: 200х200 мм.

| M 01 Работать в защитных очках | M 02 Работать в защитной каске (шлеме) | M 03 Работать в защитных наушниках | M 04 Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания |
| --- | --- | --- | --- |
| M 05 Работать в защитной обуви | M 06 Работать в защитных перчатках | M 07 Работать в защитной одежде | M 08 Работать в защитном щитке |
| M 09 Работать в предохранительном (страховочном) поясе | M 10 Проход здесь | M 11 Общий предписывающий знак | M 12 Переходить по надземному переходу |
| M 09 Отключить штепсельную вилку | M 10 Отключить перед работой | M 11 Курить здесь |  |

## Знаки медицинского и санитарного значения

Размер: 200х200 мм.

| EC 01 Аптечка первой медицинской помощи | EC 02 Средства выноса (эвакуации) пораженных | EC 03 Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | EC 04 Пункт обработки глаз |
| --- | --- | --- | --- |
| EC 01 Медицинский кабинет | EC 02 Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) |  |  |

## Указательные знаки

Размер: 200х200 мм.

| D 01 Пункт (место) приема пищи | D 02 Питьевая вода | D 03 Место курения |
| --- | --- | --- |

## Знаки по электробезопасности (основные и вспомогательные)

Размер: 150х300, 200х200 или 100х200 мм.

| S 01 | S 02 | S 03 | S 04 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 05 | S 06 | S 09 | S 14 |
| S 15 | S 21 | S 22 | S 23 |
| S 24 | S 30 | S 25 |  |

Вспомогательные знаки

| B 02 | B 12 | B 13 | B 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| B 03 | B 25 Закрывать на замок | B 26 | B 32 Мыть руки |
| B 33 Место для мусора | B 40 | B 43 | B 45 Направление для эвакуации |
| B 50 | B 51 | B 53 | B 61 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

(выдержки из закона)

Глава 8. Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях.

Статья 27. Определение категории зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

1) повышенная взрывопожароопасность (А);

2) взрывопожароопасность (Б);

3) пожароопасность (В1-В4);

4) умеренная пожароопасность (Г);

5) пониженная пожароопасность (Д).

2. Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.

6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей.

7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б.

8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.

9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

- Лапшин П.Н., Лапшин И.П.. Единая система конструкторской документации по курсовому проектированию по деталям машин: Учебное пособие. / П.Н. Лапшин, И.П. Лапшин. – Тюмень: ТГСХА, 2011. - 85 с. ил.

- Жернаков А.А., Устинов Н.Н. Дипломный проект. Основные положения, общие требования к оформлению. Методические указания. / А.А. Жернаков, Н.Н. Устинов – Тюмень: ТюмГСХА, 2006. – 50с.

- Самакалев С.С., Николаенко Е.В. Практикум по архитектурно-строительному черчению: Учебное пособие. / С.С. Самакалев, Е.В. Николаенко – Тюмень: ТГСХА, 2008. – 80 с.

Дополнительная литература

- Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. / А.А. Чекмарев., В.К. Осипов. – М.: Высш. шк., 1994. – 671 с., ил.

- Дипломный проект. Стандарт специальности (СТС): Методические указания/ТГСХА; Авторы-сост. Жернаков А.А., Устинов Н.Н. – Тюмень: ТюмГСХА, 2005. – 50с.

- ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. – М.: Издательство стандартов, 1998.

- ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. – М.: Издательство стандартов, 1996.

- ГОСТ 2.301-68 «Форматы»,

- ГОСТ 2.302-68 «Масштабы»,

- ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. – М.: Издательство стандартов, 2000.

- ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. – М.: Издательство стандартов, 2000.

- ГОСТ 2.307-68 «Нанесение размеров и предельных отклонений».

- ГОСТ 21.001-97 СПДС. Общие положения. - М.: Издательство стандартов, 1998.

- ГОСТ 21.101-93 СПДС (Системы проектной документации для строительства). Основные требования к проектной и рабочей документации. - М.: Издательство стандартов, 1998.

- ГОСТ 21.103-78 СПДС. Основные надписи - М.: Издательство стандартов, 1983.

- ГОСТ 21.107-78 СПДС. Условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций - М.: Издательство стандартов, 1985.

- ГОСТ 21.501-93 СПДС (Системы проектной документации для строительства). Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. // Издательство стандартов. – М., 1994.

- Система нормативных документов в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства российской федерации: НТП АПК 1.10.16.002-03 Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов. - Дата введения 2004-01-01 / http://www.znaytovar.ru/gost/2/NTP_APK_ 1101600203_Normy_texno.html

- ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение			…3

- Общие сведения			…5

- Порядок выполнения РГР			…8

- Указания к выполнению плана здания			…12

- Указания по размещению оборудования			…18

- Правила размещения знаков пожарной безопасности			…20

- Пример выполнения расчетно-графической работы			…23

- Задания для расчетно-графической работы			…30

- Вопросы для самоконтроля			…35

Приложение А			…36

Приложение Б			…39

Приложение В			…40

Приложение Г			…46

Список рекомендуемой литературы			…49

Номера листов для распечатки

| 20,1 2,19 18,3 4,17 16,5 6,15 14,7 8,13 12,9 10,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Рисунок 3.1 – Размещение и обозначение координационных осей

а – центральная; б – двусторонняя; в – односторонняя (нулевая)

Рисунок 3.2 – Привязка стен к координационным осям

а)

б)

в)

Рисунок 3.3 - Взаимное примыкание стен и перегородок на плане

Рисунок 3.4 – Размеры четверти

а)

б)

в)

г)

д)

а – на плане с четвертями и двойным оконным переплетом;

б – на плане с четвертями и одинарным переплетом; в – на разрезе с четвертью и одинарным переплетом; г – на плане без четвертей, с одинарным переплетом;

д – на разрезе с четвертью и двойным переплетом

Рисунок 3.5 – Условные изображения окон

а)

б)

в)

а – однопольных и двупольных без четвертей; б – двупольных

с четвертями; в – однопольных с четвертями

Рисунок 3.6 – Условные изображения дверей в плане

Рисунок 3.8 – Нанесение выносных и размерных линий

а)

б)

в)

г)

а – размеры вентиляционных каналов;

б – размеры дымовых каналов; в – размещение вентиляционных каналов; г – размещение каналов с утолщением стены

Рисунок 3.7 – Условные изображения вентиляционных каналов

Рисунок 3.9 – Простановка размеров оконных проемов в плане и разрезе